## Slide 1: Dynamic routing

## Slide 2: Smerovacie protokoly:
Zisťujú vzdialené siete
Udržujú aktuálne smerovacie informácie
Vyberajú najlepšiu cestu – pomocou tzv. smerovacieho algoritmu
Vedia nájsť novú najlepšiu cestu, ak súčasná už nie je dostupná

## Slide 3: Ako to funguje?
Routre oznamujú svojim susedom informácie (advertisement) o svojich priamo pripojených sieťach. Tieto informácie sa šíria po celej sieti, aby všetky routre ( ktoré používajú rovnaký protokol) zistili vzdialené siete. Takisto router oznámi každú zmenu topológie. Na základe týchto informácií protokol s použitím smerovacieho algoritmu určí najlepšiu cestu do vzdialených sietí.

## Slide 4
Statické Dynamické
Jednoduchá konfigurá -cia
Nezaťažujú CPU a pamäť
Uses no bandwidth
Nezaťažujú sieť
Vyžaduje prekonfiguro -vanie pri zmene topológie
Vhodné pre malé siete
Bezpečnejšie
Vyžaduje pokročilejšie znalosti administrátora
Zaťažujú CPU a pamäť
Spotrebúvajú šírku pásma
Automaticky sa prispôsobí zmenám topológie
Vhodné aj pre veľké siete
Menšia bezpečnosť

## Slide 5: Autonómny systém
smerovacia doména = routing domain
Je oblasť so spoločnou administratívnou správou a rovnakou smerovacou politikou ( napr. 1 ISP alebo firma)
Má 16 – bitové čislo AS
Smerovanie vo vnútri AS = vnútorné smerovacie prokoly – Interior Gateway Protocols, IGP
Smerovanie medzi AS = vonkajšie smerovacie prokoly – Exterior Gateway Protocols, EGP

## Slide 7: Smerovacie protokoly
Exterior Gateway Protocols
Interior Gateway Protocols
Classful=
triedne
Classless=
beztriedne
IPv6

## Slide 8
Smerovacie protokoly
Exterior Gateway Protocols
Interior Gateway Protocols
Classful
Classless
IPv6
Distance vector, open standard

## Slide 9
Smerovacie protokoly
Exterior Gateway Protocols
Interior Gateway Protocols
Classful
Classless
IPv6
Distance vector, ale má aj črty link state protokolov
Cisco proprietárny

## Slide 10
Smerovacie protokoly
Exterior Gateway Protocols
Interior Gateway Protocols
Classful
Classless
IPv6
Link state

## Slide 11
RIP v AS 62
OSPF v AS 98
EIGRP v AS 36
BGP medzi AS
BGP medzi AS

## Slide 12: Distance vector protokoly
Učia sa vzdialenosť do vzdialenej siete (napr. počet hopov) a smer (exit interface)
Router nepozná topológiu celej siete, iba vzdialenosť a smer do jednotlivých vzdialených sietí
Bellman- Fordov algoritmus, DUAL algoritmus
Niektoré posielajú periodicky celú smerovaciu tabuľku, čo značne zaťažuje sieť
Vhodné pre jednoduché siete bez hierarchického dizajnu
Jednoduchšie na konfiguráciu a troublrshooting ako link state
Pomalšia konvergencia ako link state

## Slide 13: Distance vector
Sieť 192.168.48.0 je vzdialená 3 hopy cez port fa0/0
Sieť192.168.22.0 je vzdialená 2 hopy cez port fa0/1

## Slide 14: Link state protokoly
Každý router pozná kompletnú topológiu siete a na jej základe vyberá najlepšie cesty do vzdialených sietí
Routre neposielajú aktualizácie periodicky, ale len pri zmene topológie
Neposielajú celé tabuľky
Sú vhodné pre veľké siete s hierarchickou štruktúrou
Rýchlejšia konvergencia
Dijkstrov algoritmus ( OSPF)
Administrátor musí mať dobré znalosti pre správnu implementáciu tohto typu protokolu

## Slide 15
Link state
Poznám všetky routre a cesty v sieti

## Slide 16: Classful protokoly
Vznikli v období, keď existovali len siete v plných triedach (A, B, C), bez podsietí
V updatoch sa posielajú len adresy sietí bez masiek
Používajú sa v sieťach s adresami plných tried

## Slide 17: Classless protokoly
Dnes sa adresovanie nedrží striktne tried, preto je dôležité poznať masku siete
V updatoch posielajú aj masky
Podporujú VLSM

## Slide 18: Konvergencia siete
Ak majú všetky smerovače úplné a presné informácie o celej sieti, majú konzistentné smerovacie tabuľky. Vtedy je sieť skonvergovaná.
Doba konvergencie – čas výmeny informácií medzi routrami, výpočtu najlepšej cesty a aktualizácie smerovacích tabuliek
Pomalšia konvergencia – RIP
Rýchlejšia konvergencia – EIGRP, OSPF

## Slide 19: Metrika
Číselné ohodnotenie cesty
Najlepšia cesta má najmenšiu metriku
Najjednoduchšia metrika je počet skokov hop count –RIP
R 192.168.8.0/24 [120/2] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial0/0/1
metrika
administratívna vzdialenosť

## Slide 20
EIGRP používa zloženú metriku - rýchlosť, oneskorenie, zaťaženie, spoľahlivosť linky
OSPF používa cenu – cost, vypočítanú na základe prenosovej rýchlosti (bandwith)
D 192.168.6.0/24 [90/2172416] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0
O 192.168.100.0/24 [110/65] via 172.16.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0

## Slide 21: Administratívna vzdialenosť
Vyjadruje kvalitu smerovacieho protokolu
Dá sa meniť
Ak existuje viac ciest od rôznych smerovacích protokolov, vyberie sa tá s menšou AD
Defaultné hodnoty:
0 connected
1 statická cesta
90 EIGRP
110 OSPF
120 RIP

## Slide 22: Load balancing = vyrovnávanie záťaže
Smerovacie protokoly ju využívajú, ak do jednej siete existuje viac ciest s rovnakou AD aj metrikou
Cyklicky prepínajú medzi jednotlivými cestami, implicitne až medzi 4 cestami
EIGRP podporuje load balancing až medzi 6 cestami, dokonca nemusia mať rovnakú metriku
R 192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0
[120/1] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial0/0/1